目 录

前 言	1

一、来水量状况	2

二、重要供水水源地水质状况	2

三、考核水功能区水质达标情况	3

附表

附表一  金华市各县（市、区）降雨量表

附表二  金华市主要江河代表站水位表

附表三  金华市大中型水库蓄水动态表

附表四  金华市重点城镇供水水源地水质状况表

附表五  金华市水功能区达标考核情况表（全年）

# 前 言

根据《中华人民共和国水法》和《浙江省水资源管理条例》有关规定，按照《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（浙政办发[2015]71号）要求，我局组织开展了《金华市水资源质量通报》（以下简称《通报》）的编制工作。

《通报》内容主要为全市重点城市供水水源地、全市主要河流重点水功能区考核的水质水量状况。《通报》每月由金华市水文站发布一次。

本期《通报》根据我市2018年现有监测断面的水质水量同步监测成果编制而成。全市共划定水功能区83个，总河长1530.57km。本期参加水质考核的重点水功能区共61个，考核河长1235.62km。来水量评价包括8个县（市、区）降水量、主要水域11个代表站水位、29座大中型水库蓄水变量。

《通报》中水功能区划按照《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》；水质达标是指本期监测水质已达到水功能区目标水质要求；地表水水质评价项目为溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类和阴离子表面活性剂、硫化物等20项；城市供水水源地还增加氯化物、硫酸盐、硝酸盐、铁和锰。国家级和省级重要水功能区水质达标考核项目为氨氮和高锰酸盐指数。

《通报》中水质、水量监测依据：《水环境监测规范》（SL219-2013）、《降水量观测规范》（SL21-2015）、《水位观测标准》（GB/T50138-2010）、《河流流量测验规范》（GB50179-2015）等技术规范和技术标准。

# 一、来水量状况

## 1、降水量

2018年我市总体雨量偏少，全市平均降水量1410.8mm，比去年同期1489.4mm偏少5.3%，比常年同期1512.9mm偏少6.7%。汛期我市平均降水量878.2mm，较去年汛期979.8mm偏少10.4%，较常年同期964.9mm偏少9.0%。各县（市、区）1-12月份降水量见附表一。

## 2、水位

2018年，最高水位出现在梅雨期，主要江河水位均未超警戒，全市汛情平稳。全市主要江河代表站水位情况见附表二。

# 二、重要供水水源地水质状况

全市重要供水水源地共19个，根据2018年年均值评价，符合水功能区目标水质要求的水源地18个，达标率为94.7%。其中符合Ⅰ类标准的水源地有5个，符合Ⅱ类标准的水源地有13个，符合Ⅲ类标准的水源地有1个。各参评供水水源地氯化物、硫酸盐、硝酸盐、铁、锰等项目均符合集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准限值。2018年各水源地年均水质状况见附表三，各水源地逐月水质状况见附表四。

参与营养化评价的重要供水水库有金兰、沙畈、九峰、莘畈、芝堰、横锦、东方红、南江、岩口、柏峰、杨溪、太平、三渡溪、源口、安地、通济桥、金坑岭、巧溪、八都和马蹄坑等20个水库，除岩口水库（轻度富营养）外，其余水库营养状态均为中营养。

# 三、考核水功能区水质达标情况

全市纳入达标考核的水功能区共61个（含6个国家级考核水功能区）。考核项目为氨氮和高锰酸盐指数。2018年全年达到目标水质达标率要求的水功能区56个，合格率为91.8%，各县市区考核水功能区水质达标情况详见附表五。

附表一   2018年金华市各县（市、区）逐月降水量表

| 区域 时间 | 婺城 | 金东 | 兰溪 | 东阳 | 义乌 | 永康 | 浦江 | 武义 | 磐安 | 全市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 77.9 | 70.2 | 78.0 | 73.2 | 81.1 | 89.7 | 94.0 | 85.5 | 67.3 | 78.5 |
| 2月 | 53.4 | 43.7 | 47.6 | 41.8 | 45.8 | 45.4 | 56.0 | 54.7 | 38.7 | 46.9 |
| 3月 | 128.1 | 118.5 | 129.8 | 106.1 | 107.9 | 118.1 | 105.0 | 117.9 | 105.3 | 113.7 |
| 4月 | 206.0 | 205.8 | 186.7 | 139.1 | 163.8 | 168.2 | 153.2 | 169.5 | 135.9 | 159.4 |
| 5月 | 213.7 | 191.9 | 180.5 | 184.9 | 185.2 | 226.1 | 164.8 | 270.7 | 189.8 | 208.6 |
| 6月 | 134.9 | 111.4 | 114.1 | 146.2 | 126.8 | 159.3 | 126.2 | 135.8 | 146.7 | 141.8 |
| 7月 | 148.0 | 120.1 | 116.2 | 152.4 | 114.7 | 128.2 | 115.6 | 178.3 | 210.5 | 152.3 |
| 8月 | 112.7 | 86.7 | 76.5 | 216.6 | 151.0 | 148.7 | 133.0 | 180.6 | 246.1 | 157.1 |
| 9月 | 65.4 | 68.3 | 68.4 | 125.9 | 67.5 | 113.8 | 74.7 | 120.8 | 180.1 | 122.3 |
| 10月 | 50.4 | 44.0 | 41.0 | 46.5 | 40.5 | 47.4 | 38.3 | 52.7 | 51.7 | 46.0 |
| 11月 | 76.8 | 67.8 | 88.8 | 65.4 | 76.2 | 66.6 | 102.5 | 70.6 | 61.4 | 75.6 |
| 12月 | 114.6 | 95.1 | 126.4 | 97.1 | 110.5 | 90.6 | 139.1 | 103.4 | 87.7 | 108.6 |
| 汛前 | 362.4 | 327.1 | 335.5 | 293.8 | 314.7 | 337.8 | 334.0 | 362.3 | 280.4 | 325.9 |
| 汛期 | 805.7 | 713.4 | 680.8 | 913.4 | 747.5 | 886.0 | 704.5 | 982.7 | 1067.3 | 878.2 |
| 汛后 | 213.8 | 183.0 | 237.7 | 188.0 | 208.8 | 178.3 | 263.9 | 195.5 | 173.5 | 206.7 |
| 总计 | 1381.9 | 1223.5 | 1254 | 1395.2 | 1271 | 1402.1 | 1302.4 | 1540.5 | 1521.2 | 1410.8 |

附表二   2018年主要江河代表站水位表

| 河流 | 代表站 | 最高水位（m） | 最低水位（m） | 警戒水位（m） | 保证水位（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 兰 江 | 兰溪站 | 25.51 | 22.10 | 27.63 | 29.13 |
| 衢 江 | 洋 港 | 34.13 | 28.07 | 34.63 | 36.13 |
| 金华江 | 金华站 | 33.14 | 30.13 | 34.67 | 36.67 |
| 武义江 | 永康站 | 80.40 | 78.52 | 83.50 | 85.00 |
| 武义江 | 武义站 | 63.54 | 61.52 | 65.50 | 67.50 |
| 武义江 | 对家地 | 37.31 | 35.39 | 39.17 | 40.67 |
| 东阳江 | 东阳站 | 67.54 | 63.08 | 69.25 | 70.25 |
| 东阳江 | 义乌城市 | 55.23 | 53.12 | 57.50 | 58.50 |
| 东阳江 | 佛 堂 | 52.00 | 48.86 | 53.17 | 54.67 |
| 东阳江 | 南王埠 | 37.65 | 33.24 | 40.17 | 42.17 |
| 浦阳江 | 浦江站 | 54.01 | 53.12 | 55.40 | 56.40 |

备注：水位单位m（1985国家高程基准）

| 附表三 金华市重点城镇供水水源地水功能区水质状况 |
| --- |
| 序号 | 水系 | 河流 | 所在水功能区名称 | 河长/面积 | 监测断面 | 本期监测水质类别 | 2020年目标水质类别 | 不达标项目 | 所属行政区 |
| 1-1 | 金华江 | 白沙溪 | 白沙溪沙畈、金兰水库金华饮用水源区 | 50/9.63+10.58 | 沙畈水库 | Ⅰ | Ⅱ |  | 婺城 |
| 1-2 |  |  |  |  | 金兰水库 | Ⅰ | Ⅱ |  | 婺城 |
| 2 | 衢江 | 厚大溪 | 厚大溪九峰水库金华饮用水源区 | 31.9/3.24 | 九峰水库 | Ⅰ | Ⅱ |  | 婺城 |
| 3 | 衢江 | 莘畈溪 | 莘畈水库金华饮用水源区 | 21.6/1.8 | 莘畈水库 | Ⅰ | Ⅱ |  | 婺城 |
| 4 | 武义江 | 梅溪 | 梅溪安地水库金华饮用水源区 | 39/3.38 | 安地水库 | Ⅰ | Ⅱ |  | 婺城 |
| 5 | 兰江 | 甘溪 | 芝堰水库兰溪饮用水源区 | 8/1.6 | 芝堰水库 | Ⅱ | Ⅱ |  | 兰溪 |
| 6 | 东阳江 | 西溪 | 西溪东阳源头水保护区1 | 24.9/8.21 | 横锦水库 | Ⅱ | Ⅱ |  | 东阳 |
| 7 | 东阳江 | 白溪 | 白溪东方红水库东阳饮用水源区 | 8/0.692 | 东方红水库 | Ⅱ | Ⅱ |  | 东阳 |
| 8 | 东阳江 | 南江 | 南江水库东阳饮用水源区 | 10/4.85 | 南江水库 | Ⅱ | Ⅱ |  | 东阳 |
| 9 | 东阳江 | 航慈溪 | 航慈溪岩口水库义乌饮用水源区 | 9/2.8 | 岩口水库 | Ⅲ | Ⅱ | 总磷 | 义乌 |
| 10 | 东阳江 | 吴溪 | 吴溪柏峰水库义乌饮用水源区 | 9/1.2 | 柏峰水库 | Ⅱ | Ⅱ |  | 义乌 |
| 11 | 浦阳江 | 大陈江 | 大陈江巧溪水库义乌饮用水源区 | 7/0.7 | 巧溪水库 | Ⅱ | Ⅱ |  | 义乌 |
| 12 | 浦阳江 | 楂林溪 | 八都、东塘水库义乌饮用水源区 | 11+5 | 八都水库引水坑 | Ⅱ | Ⅱ |  | 义乌 |
| 13 | 武义江 | 李溪 | 李溪杨溪水库永康饮用水源区 | 22.5/4.77 | 杨溪水库 | Ⅱ | Ⅱ |  | 永康 |
| 14 | 武义江 | 华溪 | 太平水库永康饮用水源区 | 19.5/3.58 | 太平水库 | Ⅱ | Ⅱ |  | 永康 |
| 15 | 武义江 | 酥溪 | 三渡溪水库永康饮用水源区 | 3.3/0.65 | 三渡溪水库 | Ⅱ | Ⅱ |  | 永康 |
| 16 | 武义江 | 熟溪 | 源口水库武义饮用水源区 | 24.62 | 源口水库 | Ⅱ | Ⅱ |  | 武义 |
| 17 | 浦阳江 | 浦阳江 | 浦阳江浦江饮用水源区 | 18.5/5.35 | 通济桥水库 | Ⅱ | Ⅱ |  | 浦江 |
| 18 | 浦阳江 | 浦阳江 | 金坑岭水库、仙华水库浦江饮用水源区 | /1.42 | 金坑岭水库 | Ⅱ | Ⅱ |  | 浦江 |
| 19 | 东阳江 | 南江（根溪） | 马蹄坑水库磐安饮用水源区 | /0.23 | 马蹄坑水库 | Ⅰ | Ⅱ |  | 磐安 |

| 附表四 金华市重点城镇供水水源地水功能区水质状况 |
| --- |
| 重点城镇供水水源地水功能区每月水质状况汇总2018 |
| 序号 | 水源地 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2020年目标水质类别 | 所属行政区 |
| 1-1 | 沙畈水库 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | 婺城 |
| 1-2 | 金兰水库 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ |  |
| 2 | 九峰水库 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | 婺城 |
| 3 | 莘畈水库 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅲ | Ⅱ | 婺城 |
| 4 | 安地水库 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | 婺城 |
| 5 | 芝堰水库 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 兰溪 |
| 6 | 横锦水库 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 东阳 |
| 7 | 东方红水库 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 东阳 |
| 8 | 南江水库 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 东阳 |
| 9 | 岩口水库 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | 义乌 |
| 10 | 柏峰水库 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 义乌 |
| 11 | 巧溪水库 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 义乌 |
| 12 | 八都水库引水坑 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | 义乌 |
| 13 | 杨溪水库 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 永康 |
| 14 | 太平水库 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 永康 |
| 15 | 三渡溪水库 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 永康 |
| 16 | 源口水库 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | 武义 |
| 17 | 通济桥水库 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 浦江 |
| 18 | 金坑岭水库 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 浦江 |
| 19 | 马蹄坑水库 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | 磐安 |

注：1、pH、总氮未参与评价；

# 2、不达标月份指该月份水质状况未达到水功能区目标水质要求；

3、不达标月份标红。

| 附表五 金华市水功能区达标考核情况表 |
| --- |
| 序号 | 水系 | 湖库、河流 | 水功能区名称 | 水功能区编号 | 河长/面积 | 代表断面 | 2018年达标率% | 2020年目标水质类别 | 不达标项目 | 是否国家级 | 所属行政区 |
| 1 | 钱塘江 | 金华江 | 金华江金华景观娱乐、工业用水区 | G0101400503025 | 17.7 | 金虹桥 | 75.0 | Ⅲ | 氨氮 |  | 婺城 |
| 2 | 钱塘江 | 莘畈溪 | 莘畈水库金华饮用水源区 | G0101400203011 | 21.6/1.8 | 莘畈水库 | 100 | Ⅱ |  |  | 婺城 |
| 3 | 钱塘江 | 厚大溪 | 厚大溪九峰水库金华饮用水源区 | G0101400303011 | 31.9/3.24 | 九峰水库 | 100 | Ⅱ |  |  | 婺城 |
| 4 | 钱塘江 | 厚大溪 | 厚大溪金华景观娱乐、工业用水区 | G0101400303015 | 22 | 罗埠镇 | 83.3 | Ⅲ |  |  | 婺城 |
| 5 | 钱塘江 | 梅溪 | 梅溪安地水库金华饮用水源区 | G0101401603011 | 39/3.38 | 安地水库 | 100 | Ⅱ |  |  | 婺城 |
| 6 | 钱塘江 | 白沙溪 | 白沙溪沙畈、金兰水库金华饮用水源区 | G0101401703011 | 50/20.21 | 沙畈水库 | 100 | Ⅱ |  | 是 | 婺城 |
| 7 | 钱塘江 | 白沙溪 | 白沙溪金华农业、工业用水区 | G0101401703023 | 18.3 | 白龙桥 | 100 | Ⅲ |  |  | 婺城 |
| 8 | 钱塘江 | 东阳江 | 东阳江金华农业用水区 | G0101400503013 | 31.6 | 杨卜山 | 83.3 | Ⅲ |  |  | 金东 |
| 9 | 钱塘江 | 武义江 | 武义江金华农业、工业用水区 | G0101400803053 | 15.9 | 江东镇 | 100 | Ⅲ |  |  | 金东 |
| 10 | 钱塘江 | 衢江 | 衢江兰溪农业用水区 | G0101400103013 | 13 | 洋港 | 100 | Ⅲ |  | 是 | 兰溪 |
| 11 | 钱塘江 | 衢江 | 衢江兰溪饮用水源区 | G0101400103021 | 6.6 | 横山大桥 | 83.3 | Ⅱ |  | 是 | 兰溪 |
| 12 | 钱塘江 | 金华江 | 金华江兰溪过渡区 | G0101400503036 | 8 | 灵洞乡 | 91.7 | Ⅲ |  |  | 兰溪 |

| 续附表五 金华市水功能区达标考核情况表 |
| --- |
| 序号 | 水系 | 湖库、河流 | 水功能区名称 | 水功能区编号 | 河长/面积 | 代表断面 | 2018年达标率% | 2020年目标水质类别 | 不达标项目 | 是否国家级 | 所属行政区 |
| 13 | 钱塘江 | 金华江 | 金华江兰溪饮用、工业用水区 | G0101400503041 | 3.9 | 南门大桥 | 100 | Ⅲ |  |  | 兰溪 |
| 14 | 钱塘江 | 兰江 | 兰江兰溪景观娱乐、工业用水区 | G0101600103015 | 4 | 兰溪 | 100 | Ⅲ |  | 是 | 兰溪 |
| 15 | 钱塘江 | 兰江 | 兰江兰溪农业、工业用水区 | G0101600103023 | 16 | 女埠 | 100 | Ⅲ |  | 是 | 兰溪 |
| 16 | 钱塘江 | 甘溪 | 芝堰水库兰溪饮用水源区 | G0101600303011 | 8/1.6 | 芝堰水库 | 100 | Ⅱ |  |  | 兰溪 |
| 17 | 钱塘江 | 梅溪（兰溪） | 梅溪兰溪农业用水区 | G0101600403013 | 50 | 柏社 | 100 | Ⅲ |  |  | 兰溪 |
| 18 | 钱塘江 | 八达溪 | 八达溪磐安、东阳源头水保护区 | G0101300101000 | 30.5 | 八达 | 100 | Ⅱ |  |  | 东阳 |
| 19 | 钱塘江 | 西溪 | 西溪东阳源头水保护区1 | G0101300301000 | 24.9/8.21 | 横锦水库 | 100 | Ⅱ |  |  | 东阳 |
| 20 | 钱塘江 | 东阳江 | 东阳江东阳工业、农业用水区 | G0101300403012 | 20.8 | 寀卢 | 91.7 | Ⅲ |  |  | 东阳 |
| 21 | 钱塘江 | 东阳江 | 东阳江东阳工业用水区 | G0101300403022 | 20.5 | 东阳大桥 | 100 | Ⅲ |  |  | 东阳 |
| 22 | 钱塘江 | 白溪 | 白溪东方红水库东阳饮用水源区 | G0101300503011 | 8/0.692 | 东方红水库 | 91.7 | Ⅱ |  |  | 东阳 |
| 23 | 钱塘江 | 南江 | 南江水库东阳饮用水源区 | G0101300703041 | 10/4.85 | 南江水库 | 100 | Ⅱ |  |  | 东阳 |
| 24 | 钱塘江 | 南江 | 南江东阳农业、工业用水区 | G0101300703053 | 59.6 | 南岸 | 91.7 | Ⅲ |  |  | 东阳 |

| 续附表五 金华市水功能区达标考核情况表 |
| --- |
| 序号 | 水系 | 湖库、河流 | 水功能区名称 | 水功能区编号 | 河长/面积 | 代表断面 | 2018年达标率% | 2020年目标水质类别 | 不达标项目 | 是否国家级 | 所属行政区 |
| 25 | 曹娥江 | 长乐江 (西溪) | 西溪东阳源头水保护区2 | G0102400501010 | 26.1 | 尚誉 | 100 | Ⅱ |  |  | 东阳 |
| 26 | 钱塘江 | 东阳江 | 东阳江义乌景观娱乐、工业用水区 | G0101300403035 | 18 | 义东桥 | 83.3 | Ⅲ |  |  | 义乌 |
| 27 | 钱塘江 | 东阳江 | 东阳江义乌农业用水区 | G0101300403043 | 21 | 低田 | 75.0 | Ⅲ | 氨氮、高锰酸盐指数 |  | 义乌 |
| 28 | 钱塘江 | 吴溪 | 吴溪柏峰水库义乌饮用水源区 | G0101301103011 | 9/1.2 | 柏峰水库 | 100 | Ⅱ |  |  | 义乌 |
| 29 | 钱塘江 | 南江 | 南江义乌农业用水区 | G0101300703063 | 13.3 | 南江桥 | 91.7 | Ⅲ |  |  | 义乌 |
| 30 | 钱塘江 | 航慈溪 | 航慈溪岩口水库义乌饮用水源区 | G0101301203011 | 9/2.8 | 岩口水库 | 66.7 | Ⅱ | 高锰酸盐指数 |  | 义乌 |
| 31 | 钱塘江 | 大陈江 | 大陈江巧溪水库义乌饮用水源区 | G0102200303011 | 7/0.7 | 巧溪水库 | 100 | Ⅱ |  |  | 义乌 |
| 32 | 钱塘江 | 大陈江 | 大陈江义乌、浦江农业用水区 | G0102200303023 | 16.2 | 大陈 | 100 | Ⅲ |  |  | 义乌 |
| 33 | 钱塘江 | 楂林溪 | 八都、东塘水库义乌饮用水源区 | G0102200503011 | 11+5 | 八都水库 | 100 | Ⅱ |  |  | 义乌 |
| 34 | 钱塘江 | 永康江 | 南溪永康饮用水源区 | G0101400803021 | 13.9 | 前仓 | 83.3 | Ⅱ |  |  | 永康 |
| 35 | 钱塘江 | 永康江 | 永康江景观娱乐、工业用水区 | G0101400803035 | 19.8 | 永康 | 83.3 | Ⅲ |  |  | 永康 |
| 36 | 钱塘江 | 李溪 | 李溪杨溪水库永康饮用水源区 | G0101400903011 | 22.5/4.77 | 杨溪水库 | 100 | Ⅱ |  |  | 永康 |

| 续附表五 金华市水功能区达标考核情况表 |
| --- |
| 序号 | 水系 | 湖库、河流 | 水功能区名称 | 水功能区编号 | 河长/面积 | 代表断面 | 2018年达标率% | 2020年目标水质类别 | 不达标项目 | 是否国家级 | 所属行政区 |
| 37 | 钱塘江 | 李溪 | 李溪永康景观娱乐、农业用水区 | G0101400903025 | 11.3 | 寺山桥 | 83.3 | Ⅱ |  |  | 永康 |
| 38 | 钱塘江 | 华溪 | 太平水库永康饮用水源区 | G0101401003011 | 19.5/3.58 | 太平水库 | 100 | Ⅱ |  |  | 永康 |
| 39 | 钱塘江 | 华溪 | 华溪永康农业用水区 | G0101401003023 | 29.4 | 应南溪 | 25.0 | Ⅱ | 氨氮、高锰酸盐指数 |  | 永康 |
| 40 | 钱塘江 | 酥溪 | 三渡溪水库永康饮用水源区 | G0101401203011 | 3.3/0.65 | 三渡溪水库 | 100 | Ⅱ |  |  | 永康 |
| 41 | 钱塘江 | 酥溪 | 酥溪永康农业、工业用水区 | G0101401203013 | 24 | 英阁村 | 91.7 | Ⅲ |  |  | 永康 |
| 42 | 钱塘江 | 武义江 | 武义江武义农业、工业用水区 | G0101400803043 | 34.6 | 叶长埠 | 100 | Ⅲ |  |  | 武义 |
| 43 | 钱塘江 | 熟溪 | 源口水库武义饮用水源区 | G0101401503011 | 24.62 | 龙潭背 | 100 | Ⅱ |  |  | 武义 |
| 44 | 钱塘江 | 熟溪 | 熟溪武义景观娱乐用水区 | G0101401503025 | 26.5 | 熟溪桥 | 100 | Ⅲ |  |  | 武义 |
| 45 | 瓯江 | 宣平溪 | 宣平溪（东溪）武义保留区 | G0301102002000 | 23.3 | 桃溪镇 | 100 | Ⅱ |  |  | 武义 |
| 46 | 瓯江 | 宣平溪 | 宣平溪(西溪)武义饮用水源区 | G0301102103011 | 23 | 西联 | 100 | Ⅱ |  |  | 武义 |
| 47 | 瓯江 | 宣平溪 | 宣平溪武义保留区 | G0301102202000 | 16.5 | 柳城 | 100 | Ⅲ |  |  | 武义 |
| 48 | 瓯江 | 小安溪 | 小安溪武义保留区 | G0301102402000 | 24.3 | 新宅镇 | 100 | Ⅱ |  |  | 武义 |

| 续附表五 金华市水功能区达标考核情况表 |
| --- |
| 序号 | 水系 | 湖库、河流 | 水功能区名称 | 水功能区编号 | 河长/面积 | 代表断面 | 2018年达标率% | 2020年目标水质类别 | 不达标项目 | 是否国家级 | 所属行政区 |
| 49 | 钱塘江 | 壶源江 | 壶源江浦江饮用水源区 | G0102102303011 | 17.5/0.28 | 杭坪镇 | 100 | Ⅱ |  |  | 浦江 |
| 50 | 钱塘江 | 壶源江 | 壶源江浦江农业、工业用水区 | G0102102303023 | 31.3 | 潘周家 | 100 | Ⅲ |  |  | 浦江 |
| 51 | 钱塘江 | 浦阳江 | 浦阳江浦江饮用水源区 | G0102200103011 | 18.5/5.35 | 通济桥水库 | 91.7 | Ⅱ |  |  | 浦江 |
| 52 | 钱塘江 | 浦阳江 | 浦阳江浦江景观娱乐、工业用水区 | G0102200103025 | 32 | 浦阳大桥 | 100 | Ⅲ |  |  | 浦江 |
| 53 | 钱塘江 | 浦阳江 | 金坑岭水库、仙华水库浦江饮用水源区 | G0102200203011 | /1.42 | 金坑岭水库 | 100 | Ⅱ |  |  | 浦江 |
| 54 | 钱塘江 | 西溪 | 西溪磐安源头水保护区 | G0101300201000 | 25 | 梓誉 | 91.7 | Ⅱ |  |  | 磐安 |
| 55 | 钱塘江 | 南江 | 南江磐安景观娱乐用水区1 | G0101300703025 | 34.2 | 安文镇 | 91.7 | Ⅱ |  |  | 磐安 |
| 56 | 钱塘江 | 南江 | 南江磐安景观娱乐用水区2 | G0101300703035 | 8 | 台口 | 100 | Ⅲ |  |  | 磐安 |
| 57 | 曹娥江 | 澄潭江 （夹溪） | 澄潭江夹溪磐安源头水保护区 | G0102400101000 | 30.1 | 五丈岩水库 | 100 | Ⅱ |  | 是 | 磐安 |
| 58 | 瓯江 | 好溪 | 好溪磐安源头水保护区 | G0301102701000 | 27.7 | 冷水镇 | 100 | Ⅱ |  |  | 磐安 |
| 59 | 椒江 | 北岙坑 （溪炉港） | 北岙坑磐安保留区 | G0302101302000 | 24.4 | 沙溪口 | 100 | Ⅱ |  |  | 磐安 |
| 60 | 椒江 | 始丰溪 | 始丰溪磐安源头水保护区 | G0302200101000 | 3 | 盆坑 | 50.0 | Ⅰ | 高锰酸盐指数 |  | 磐安 |

| 续附表五 金华市水功能区达标考核情况表 |
| --- |
| 序号 | 水系 | 湖库、河流 | 水功能区名称 | 水功能区编号 | 河长/面积 | 代表断面 | 2018年达标率% | 2020年目标水质类别 | 不达标项目 | 是否国家级 | 所属行政区 |
| 61 | 钱塘江 | 南江（根溪） | 马蹄坑水库磐安饮用水源区 | G0101300903011 | /0.23 | 马蹄坑水库 | 100 | Ⅱ |  |  | 磐安 |

注：1、河长单位为km，水面面积单位为km2；

2、参与评价项目为氨氮和高锰酸盐指数；

3、频次达标率80%以上为考核达标。